Образец 16

# УКАЗАНИЯ

за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка

чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

# С ПРЕДМЕТ:

“ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2014 - 2015 ГОДИНА”

- Общи условия и описание на предмета на поръчката и технически изисквания:

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма „а" на Закон за обществените поръчки.

Предоставяне на услуги, свързани с целогодишното поддържане на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през 2014 -2015 г.-обхваща общо 17 км., от които мостово съоръжение с двулентов автомобилен път- 2,8 км, прилежаща инфраструктура с двулентов автомобилен път от -13,6 км, пътен възел „Ново село”- 0,6 км. Отделно и велоалеята на моста с дължина - 2 км. Като за цялото трасе се определя степен на поддържане I, ниво А, според „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища” на  Агенция „Пътна инфраструктура” от 2009г.;Текущо  поддържане на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през 2014 -2015 г.; Зимно поддържане и снегопочистване, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръжения. • Подготовка на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура  за работа при аварийни ситуации; Подготовка на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура  за работа при зимни условия • Снегопочистване на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура.

Обектът на поръчката обхваща следните дейности:

1. Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:

- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;

- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;

- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи;

- запълване и укрепване на откоси на отделни места;

- възстановяване и/или почистване на берми, “джоб” стени и други укрепващи съоръжения;

- отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;възстановяване и/или почистване на разрушени отводнителни съоръжения – окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;

- ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др., почистване на пътното платно след приключване на съответните стоително монтажни работи;

- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;

- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;

- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и др.;

- боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци и др.;

- възстановяване на хоризонталната маркировка;поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни при необходимост;

- поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови.

2. Зимно поддържане.

Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане - за цялото трасе се определя степен на поддържане I, ниво А, според „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална Агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г.

Основните дейности по зимното поддържане включват:

- Подготовка на пътната мрежа за работа при зимни условия на Дунав мост Видин- Калафат, велоалеята му и прилежащата му инфраструктура.

- подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.

- Снегопочистване на Дунав мост Видин- Калафат, велоалеята му и прилежащата му инфраструктура:

- снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане и поставяне на снегозащитни устройства – постоянни /крайпътни зелени пояси, земни диги и др./ временни/ огради от преносими инвентарни щитове/, както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които могат да способстват за образуването на снегонавявания;

- снегочистене (патрулно) на пътищата до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;

- Обезопасяване на Дунав мост Видин- Калафат, велоалеята му и прилежащата му инфраструктура против хлъзгане при заледяване:

- обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химически вещества, като се има предвид, че на мостовото съоръжение не се допуска използване на пясък за обезопасяване против хлъзгане.

- Дежурства: Изпълнителят да поддържа 24- часови дежурства на ОП и ЦТО. За  поддържане на дежурството при ЦТО да подсигури автомобил и шофьор, чрез които съвместно с дежурен представител на Възложителя да се извършва обход на обекта, по утвърден график.

- 3. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.

При аварийни ситуации се извършват аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушение на мостови съоръжения, птп-та и др.).

4. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с извършването на поддържане и представляват условие, следствие или допълнение към него.

4.1. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и строителни продукти;

4.2. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

4.3. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

# А. Основни положения при организацията и изпълнението на поръчката.

Кандидатите трябва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности.

# Б. Технически изисквания.

Изпълняваните дейности да отговарят на изискванията на „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална Агенция „Пътна инфраструктура” от 2009г.- Дялове ІІ:”Рутинно (текущо) поддържане”, ІІІ:”Аварийно-Възстановителни работи при аварийни ситуации” и ІV “Зимно поддържане на пътищата” като за цялото трасе се определя степен на поддържане I, ниво А.

# В. Изисквания за налична механизация; оборудване; инженерно-технически персонал за ръководство, при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, както и с минимален брой други работници и служители, които притежават квалификация и професионален опит; опорен пункт и  материали за зимно почистване, свързани с предмета на обществената поръчка на изпълнителя.

1. Кандидатът трябва да притежава необходимата механизация и оборудване, което ще допринесе за своевременото и нормално изпълнение на предвидените дейности:

1.1 Списък на минимално необходимата механизация за текущо и аварийно поддържане:

- - Пневматичен валяк									1 бр.

- - Челен товарач									1 бр.

- - Колесен багер – мин. 0,5 м3							1 бр.

- - Автомобил – самосвал								1 бр.

- - Автомобил – бордови  								3 бр.

- - Компресор за сгъстен въздух							1 бр.

- - Патрулни коли									1 бр.

- - Моторна дърворезачка								1 бр.

- - Моторен /или пневматичен/ къртач						1 бр.

- - Пароструйка									1 бр.

- - Ел. агрегат										1 бр.

- - Електрожен /заваръчен апарат/							1 бр

Кандидатът трябва да притежава необходимата специализирана техника за снегопочистване и зимно поддържане /в т. ч. с възможности за разпръскване на химически вещества за борба с поледяването и прецизното им дозиране/:

1.2 Списък на минимално необходимата специализирана техника за снегопочистване и зимно поддържане /в т. ч. с възможности за разпръскване на химически вещества за борба с поледяването и прецизното им дозиране/:

- - Комбинирана машина пясъкоразпръсквачи с дъска за снегопочистване	3 бр.

- - Челен товарач									1 бр.

- - Машина с дъска									1 бр.

- - Влекач										1 бр.

- - Самосвал										2 бр.

- - Водоноска										1 бр.

- - Специализарана машина за поддържане на велоалеята                              1 бр.

- - Автомобил за обход                                                                                   1 бр.

# За доказване на това изискване на участникът да представи Списък с налична механизация и оборудване - Образец № 12 от документацията за участие и доказателства за собственото или наето техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на поръчката /документи за собственост, договори за наем или друг еквивалентен документ/.

Същите трябва да се нахождат в района на опорния пункт и ЦТО с цел своевременно реагиране при снеговалеж.

2. Кандидатът трябва да притежава минерални материали и химически вещества и минимални количества, необходими за изпълнение на предмета на договора:

2.1 Списък на основните минерални материали и химически вещества и минимални количества, необходими за изпълнение на предмета на договора:

- - сол за разпръскване при борба с поледяването					150 т.

- - пясък											450 т.

- - други хим. Вещества								12 т.

# За доказване на това изискване на участникът да представи Списък с налични минерални материали и химически вещества- Образец № 15 от документацията за участие.

3. Кандидатът трябва да притежава необходимият ръководен екип, инженерно-технически персонал за ръководство, при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, както и с минимален брой други работници и служители, които притежават квалификация и професионален опит които да отговарят за изпълнението на обществената поръчка.

3.1 Ръководен екип, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка:

- Ръководител екип – 1 бр.

- Помощник ръководител зимно поддържане – 1 бр.

3.2 работници и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка:

- Пътни работници – 6 бр.

- Машинисти – според броя на машините.

- Механик за поддържане на обслужващата техника и автомобили – 1 бр.;

- Шофьори на специализирани автомобили – според броя на автомобилите.

# За доказване на това изискване на участникът трябва да представи Списък с инженерно-технически персонал - Образец № 13 към документацията за участие.

4. Кандидатът трябва да да разполага с база или опорен пункт, максимум на 3 км. от Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура, необходима за изпълнението на дейностите по поддържане е необходимо участникът.

# За доказване на това изискване на участникът трябва да представи Списък с опорни пунктове и бази - Образец №14 към документацията за участие.

Също така, Изпълнителят трябва да поддържа 24- часови дежурства на ОП и ЦТО. За  поддържане на дежурството при ЦТО да подсигури автомобил и шофьор, чрез които съвместно с дежурен представител на Възложителя да се извършва обход на обекта, по утвърден график.

Разплащането на действително изпълнените дейности ще се извършва след съставяне на констативни протоколи с подробни количествено – стойностни сметки, подписани от изпълнителя и възложителя, товарителниците за извършените видове работа по дни и часове.

Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ /фактура/ за извършените от него стопански операции във връзка с изпълнението на договора. Първичният счетоводен документ трябва да бъде изготвен съгласно изискванията и да притежава задължителните минимални реквизити, посочени в чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството. В случай, че изпълнителят е регистриран по Закона за ДДС, издаденият от него първичен счетоводен документ трябва да е изготвен при спазване на разпоредбите на ЗДДС.

Място за изпълнение на поръчката – Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура- обхваща общо 17 км., от които мостово съоръжение с двулентов автомобилен път- 2,8 км, прилежаща инфраструктура с двулентов автомобилен път от -13,6 км, пътен възел „Ново село”- 0,6 км. Отделно и велоалеята на моста с дължина - 2 км.  За цялото трасе се определя степен на поддържане I, ниво А, според „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална Агенция „Пътна инфраструктура” от 2009г.

Изисквания за изпълнение на поръчката

За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо  лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

- Минимални изисквания за изпълнение на поръчката:

1.Минимални изисквания за икономически и финансови възможности: Участникът в процедурата трябва да има общ оборот  за последната 1 (една) година, в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си, общо в размер на не по-малко от 132  000 (сто тридесет и две хиляди) лева без ДДС.

За доказване на горното изискване, участникът следва да представи:

- Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последната 1 (една) финансово приключена година, заверен съгласно изискванията на националното законодателство на участника, когато публикуването им се изисква съгласно изискванията на националното законодателство на държавата, в която участникът е установен. Участниците, регистрирани по Закона за Търговския регистър, могат да посочат ЕИК и да не представят изискваните документи, в случай, че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет в Търговския регистър, съгласно чл.40 от Закона за счетоводството. В случай, че съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, не се изисква публикуването на счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите в публичен регистър, участникът може да не представя същите, но е длъжен да докаже икономическите и финансовите си възможности с друг документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която участникът е установен, като в този случай възложителят има право да прецени, дали представеният документ е походящ;

- Декларация по образец за общия оборот за последната една година, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /Образец №4/.

2. Участникът  в процедурата трябва да има опит в изпълнението на еднакво или сходно с предмета на поръчката дейност през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. За доказване на това изискване участникът следва да представи списък на строителните обекти, които да еднакви или сходни с предмета на настоящата публична покана, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и възложителите, заедно с доказателство за извършеното строителство- Образец 18 , както и

а)посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

3.Минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

- Участникът да разполага за срока на договора с минимум посочената по-горе в настоящия документ механизация и оборудване- /Oбразец5/;Образец 12/

За доказване на това изискване на участникът да представи:

- Доказателства за собственото или наето техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката /документи за собственост, договори за наем или друг еквивалентен документ/;

- Участникът да разполага за срока на договора с инженерно-технически персонал за ръководство, при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, както и с минимален брой други работници и служители, които притежават квалификация и професионален опит, свързани с предмета на обществената поръчка, включващ най-малко бройката персонал, посочената по-горе в настоящия документ.

- За доказване на това изискване на участникът да представи Списък на работниците и служителите (специалисти и технически правоспособен персонал), които ще участват в изпълнението на обществената поръчка - Образец № 13 към документацията за участие.

- Участникът да разполага за срока на договора с минерални материали и химически вещества и минимални количества от тях, в количествата посочени по-горе в настоящия документ, необходими за изпълнение на предмета на договора.

- За доказване на това изискване на участникът да представи Списък с налични минерални материали и химически вещества - Образец № 15 към документацията за участие.

- Участникът да разполага за срока на договора с разполага с база или опорен пункт, максимум на 3 км. от Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура.

- За доказване на това изискване на участникът трябва да представи Списък с опорни пунктове и бази- Образец № 14 към документацията за участие.

3.	Показатели за оценка на офертите:

Подробно описание на критериите за оценка на офертите се намира в Образец № 17 Методика за оценка на офертите.

Определеният критерий за оценка на предложенията е “икономически най-изгодна оферта”. Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са подробно описани в Образец № 17: Методика за оценка на офертите.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически изгодна оферта се приема тази оферта, в която се предлага най – ниска цена. Участникът, класиран от комисията на първо място се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участника, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

При подписване на договора се представя гаранция за изпълнение на задълженията по договора от страна на определения Изпълнител в размер на 7 920 лв. (седем хиляди и деветстотин и двадесет лева) без включен ДДС. Всички поети с офертата ангажименти задължително се включват в договора и изпълнението им подлежи на контрол от страна на Възложителя за срока на същия. При констатиране на неизпълнение на поетите ангажименти от страна на Изпълнителя договора се прекратява и гаранцията остава в полза на Възложителя.

4.	Съдържание на офертата:

В офертата си участника представя следните документи:

Списък на документите в офертата:

1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

1.2. Административни сведения за участника /Образец №1/

1.3. Доказателства за икономически и финансови възможности, описани в горния раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката /Образец №4/; /Образец №18/

1.4.Доказателства за технически възможности и квалификация, описани в горния раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката (Образец 5;Образец 12; Образец 13; Образец 14;  Образец 15);

1.5.Техническо предложение (Образец 2)

1.6. Ценово предложение /Образец №3/

1.7.Декларация по чл.47, ал.1, т.1 ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и ал.5 от ЗОП /Образец №6/

1.8 Декларация за приемане клаузите на договора /Образец №7/

1.9.Срок на валидност на офертата не по –малък от 90 /деветдесет / дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

5.	Изисквания към оформянето на офертата:

Офертата се подава в офиса на „Дунав мост Видин- Калафат” АД, с адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16 всеки работен от 9:00 до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите.

Офертата се представя окомплектована в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика Участникът записва „Оферта” с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 - 2015 година”, наименование на участника, актуален адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Копия на документи, приложени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала" и заверени с подпис и мокър печат на представителя на участника;

Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника.

В случай, че участникът изпраща офертата си чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата си така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя  адрес в срока, определен за подаване на офертите.Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса  и в срок.

При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни  се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

  - Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра. Отварянето на офертите се извършва от 11:00 часа на втория работен ден, след изтичане срока за подаване на офертите, в сградата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД в гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16 . При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

  - Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от възложителя с цел получаване, разглеждане и оценка на офертите.

  - Пликовете с офертите на участниците се отварят съобразно реда на постъпване.

  - Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

  - Представителите на участниците, представителите на средствата за масова информация и другите лица се допускат до действията на комисията само при представяне на документ за самоличност и документ, доказващ представителната им власт. Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.

  - След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

  - Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал.3 ЗОП.

Документите по образец следва да бъдат изготвени по образците към публичната покана, публикувани на интернет адреса на Възложителя - http://www.vidincalafatbridge.bg/, изредени по-долу за улеснение на участниците:

Приложение № 1  – Административни сведения за участника (образец №1)

Приложение № 2 - Техническо предложение на участника (образец №2)

Приложение № 3 – Ценово предложение (образец №3)

Приложение № 4 – Декларация по чл. 50 ал.1 от ЗОП (образец №4)

Приложение № 5 – Декларация за доказване на техническите изисквания (образец №5)

Приложение № 6 – Образец на декларация по по чл.47, ал.1, т.1 ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и ал.5 от ЗОП  (образец №6)

Приложение № 7- Образец на декларация по чл. 56, ал. 1т.12 ЗОП (образец №7)

Приложение № 8 - Гаранция за изпълнение на договора (образец №8)

Приложение № 9 - Проект на договор (образец №9)

Приложение № 10 – Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата – А „ПИ” -2009г. (образец №10)

Приложение № 11 – Методика за заплащането  на дейност по зимно поддържане към обществена поръчка чрез публична покана за услуга по смисъла на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Целогодишно поддържане (превантивно, текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 - 2015 година.”- „Дунав мост Видин- Калафат” АД (образец №11)

Приложение № 12 – Списък механизация (образец №12);

Приложение № 13 – Списък с инженерно-технически персонал (образец №13);

Приложение № 14 – Списък с опорни пунктове и бази (образец №14);

Приложение № 15 – Списък с необходимите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане минерални материали и химически вещества (образец №15);

Приложение № 16- Указания за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка - (Образец №16);

Приложение № 17- Методиката за оценка на офертите - (Образец №17);

Приложение № 18- Списък на доставките и услугите, съгласно чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП- (Образец №18)